СВАРКА С НЕИЗМЕННЫМ ПРОНИКНОВЕНИЕМ ДАЖЕ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ

Оптимизированная функция сварки WisePenetration позволяет поддерживать сварочный ток и, следовательно, постоянное проникновение независимо от изменений длины вылета при ручной сварке.

Обычно при сварке MIG / MAG мощность в сварочной ванне изменяется, так как сварщик или сварочная деталь определяет расстояние между соединением и соплом сварочной горелки. Эти отклонения могут привести к проблемам с качеством, таким как отсутствие плавления, неполное или непостоянное проникновение, изменения в профиле сварного шва и, конечно, разбрызгивание при сварке.

WisePenetration решает эти проблемы и снижает необходимость в шлифовке и ремонте. Эта функция предотвращает падение тока благодаря активной настройке подачи проволоки. Это помогает поддерживать механические свойства сварного шва на желаемом уровне и предотвращает дефекты сварки. Пользователь устанавливает желаемый текущий уровень, и с помощью WisePenetration текущий уровень не опускается ниже этого уровня при увеличении длины вылета.

Функция сварки WisePenetration доступна для программ ферритовой синергетической сварки MAG. WisePenetration - это дополнительный программный продукт для сварочного оборудования Kemppi FastMig M и FastMig X, но он входит в стандартную настройку FastMig X Intelligent.

## ВЫГОДЫ

Гарантированное проникновение даже в случае:

- Узкие структуры, где видимость дуги является проблемой

- Ограниченная видимость или доступность

- Сварка положения

- Трудно свариваемые соединения